2020年自行监测方案

单位名称：襄汾县众泰冶炼实业有限公司

编制时间： 2020年1月

# 排污单位概况：

## 基本情况介绍：

襄汾县众泰冶炼实业有限公司位于襄汾县大邓乡赤邓村西，法人代表林建国，注册资金10139万元。始建于1992年，原名为襄汾县银河铁厂，2000年改名为襄汾县众泰冶炼实业有限公司。2006年11月，按照山西省经济委员会晋经投资字（2007）12号文件规定实施产能置换，开工建设1×450高炉及其配套设施。2008年8月投入试生产。占地面积13.5万m2，职工总数500人，行业类别为冶金，污染类别为废气。是一家以炼铁为主的民营企业。现形成的生产能力为：55.91万吨铁。主要生产设施有：450m3炼铁高炉一座，10m2链篦式球团竖炉一座。

扩建450m3高炉及其配套工程项目2007年11月29日取得原山西省环保局晋环函【2007】737号环评批复。2008年8月4日省环保局晋环函【2008】580号通过试生产申请，2013年3月1日省环保厅晋环函【2013】282号验收通过。

## 生产工艺流程简述：

公司生产工艺流程如下：

原料      球团      高炉

## 污染物产生、治理和排放情况：

我公司按照环评和国家污染物排放标准要求对主要污染物废气和噪声进行有效控制，保障了达标排放。对废水进行循环使用，保障不外排。对固体废物进行综合利用和出售给有资质的综合利单位。具体情况如下：

### 废气污染物产生、治理和排放情况：

表1-1     废气污染物产生、治理和排放情况一览表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 种类 | 处理工艺 | 处理能力m3/h | 设施数量 | 排放口高度M | 排放 方式 | 排放口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炉出铁场 （有组织） | 颗粒物 | 布袋除尘 | 29万 | 1 | 25 | 集中排放 | 1 |
| 2 | 高炉矿槽 （有组织） | 颗粒物 | 布袋除尘 | 15.4万 | 1 | 25 | 集中排放 | 1 |
| 3 | 喷煤系统 （有组织） | 颗粒物 | 布袋除尘 | 3.4万 | 1 | 20 | 集中排放 | 1 |
| 4 | 热风炉 （有组织） | 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 | 燃用净化煤气 |  |  | 50 | 集中 排放 | 1 |
| 5 | 球团竖炉 （有组织） | 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 氟化物 | 四电场静电除尘+石灰石膏法脱硫 | 20万 | 1 | 70 | 集中排放 | 1 |
| 6 | 球团车间无组织废气 | 颗粒物 | 产尘点配备废气捕集装置 |  |  |  | 无组织排放 |  |
| 7 | 炼铁车间无组织废气 | 颗粒物 | 产尘点配备废气捕集装置 |  |  |  | 无组织排放 |  |
| 8 | 铁精粉料场 （无组织） | 颗粒物 | 料场全封闭、 洒水抑尘 出口安装洗车台 |  |  |  | 无组织排放 |  |
| 9 | 焦炭料场 （无组织） | 颗粒物 | 料场全封闭、 洒水抑尘 出口安装洗车台 |  |  |  | 无组织排放 |  |

备注：由于我公司煤气管道与相邻公司煤气管道对接，产生煤气实现外送，该公司发电燃气锅炉长期停运，因此，该污染源点位取消，不再进行自行监测。

### 废水污染物产生、治理和排放情况：

表1-2  废水污染物产生、治理和排放情况一览表

| 序号 | 污染源 名称 | 污染物种类 | 处理工艺 | 处理能力 | 设施数量 | 排放方式 | 排放口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球团脱硫废水 | pH值，悬浮物，化学需氧量，石油类，总砷 | 絮凝沉淀 |  |  | 循环使用 | 不外排 |
| 2 | 高炉冲渣水 | 挥发酚 | 冲渣水池(2000m3)， 沉淀循环使用 |  |  | 间接排放 | 1 |
| 3 | 初期 雨水 | 悬浮物，化学需氧量，氨氮（NH3-N），石油类 | 絮凝沉淀用于 高炉冲渣 |  |  | 间接排放 | 1 |
| 4 | 生活 污水 | pH值，化学需氧量，五日生化需氧量，悬浮物，氨氮（NH3-N），动植物油，总氮（以N计），总磷（以P计）流量 | 絮凝沉淀排放到 污水处理厂 |  |  | 直接排放 |  |
| 5 | 污水 处理厂 | pH值，悬浮物，化学需氧量，氨氮（NH3-N），挥发酚，氰化物 | 絮凝沉淀 用于高炉冲渣补充水 |  | 1 | 间接排放 | 1 |

### 噪声污染物产生、治理和排放情况：

表1-3   噪声污染物产生、治理和排放情况一览表

| 污染源名称 | 处理工艺 |
| --- | --- |
| 高炉风机设备 | 设施安装时设置减振基础及吸音材料， 各种破碎筛分设备室内安装 |

### 固体废物污染物产生、治理和排放情况：

表1-4  固体废物污染物产生、治理和排放情况一览表

| 污染源名称 | 处理工艺 |
| --- | --- |
| 高炉水渣 | 水渣由水泥厂全部利用 |

### 危险废物污染物产生、治理和排放情况：

表1-5  危险废物污染物产生、治理和排放情况一览表

| 污染源名称 | 处理工艺 |
| --- | --- |
| 废矿物油、废油桶 | 送公司危废暂存库暂存，由有资质公司回收 |

# 排污单位自行监测开展情况

## 编制依据

## 1、依据《临汾市2019年重点排污单位名录》，我单位属重点排污单位；依据《固定污染源排许可分类管理名录（2017年版），我单位为重点管理单位。

## 2、依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017）；临汾市生态环境局文件（临环生态发【2020】）14号《关于做好2020年排污单位自行监测及信息公开工作的通知》-排污单位自行监测方案编制模板（2020版）。

## 监测手段和开展方式

为履行企业自行监测的职责，我公司采取的污染物自行监测手段为自动监测及手工监测相结合，开展方式为自承担+委托监测。自动监测的项目为球团竖炉排气筒出口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；高炉出铁场、高炉矿槽除尘器出口的颗粒物；自动监测的项目由本公司自承担。手工监测项目为喷煤系统的颗粒物；热风炉排气筒出口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；球团竖炉排气筒出口的氟化物及炼铁车间、球团车间、铁精粉料场、焦炭料场、厂界的无组织排放颗粒物；厂界噪声；高炉冲渣回用水挥发酚；高炉冲渣补水口的pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物；雨水排放口的悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类。手工监测项目全部委托监测，我公司委托山西北冠辰环境检验技术有限责任公司代开展全部手工监测项目。

## 在线自动监测情况

我公司在线设备由山西鑫华翔科技发展有限公司负责日常运营维护，每周巡检一次。在线自动监测设备情况如下：

表2-1在线自动监测情况一览表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测方法 和依据 | 监测设备名称型号 | 设备厂家 | 是否联网 | 是否验收 | 运营商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 球团 | 颗粒物 | 前向散射法 | 烟气连续在线监测系统TH--890 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | 已联网 | 已验收 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 非分散红外吸收法 |  | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 已联网 | 已验收 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 非分散红外吸收法 |  |  | 已联网 | 已验收 |  |
| 2 | 废气 | 高炉 矿槽 | 颗粒物 | 激光后向散射 | 烟尘浓度连续监测仪TLG---3000 | 安徽铜陵蓝 光电子科技有限公司 | 已联网 | 已验收 |  |
| 3 | 废气 | 高炉出铁场 | 颗粒物 | 激光后向散射 | 烟尘浓度连续监测仪TLG---3000 | 安徽铜陵蓝 光电子科技有限公司 | 已联网 | 已验收 |  |

# 手工监测内容

## 废气监测

1、废气主要排放源、废气排放口数量、监测点位、监测项目及监测频次、测试要求、排放方式和去向见表3-1：

表3-1废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 污染源 名称 | 排放口 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 样品个数 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定源废气 | 喷煤系统 | DA004 | 排气筒上、监测点位距地面12m处 | 颗粒物 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 记录 工况 生产负荷 |
| 2 |  | 热风炉 | DA003 | 排气筒上、监测点位距离排放筒7.5m | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1次/季 |  |  |
| 3 |  | 球团竖炉 | DA005 | 排气筒上、监测点位距地面50m | 氟化物 | 1次/季 |  |  |
| 4 | 无组织废气 | 球团车间无组织废气 | / | 门窗等排放口处13#--16# | 颗粒物 | 1次/年 | 每次至少4个 | 记录 风速 风向 气温 气压 |
| 5 |  | 炼铁车间无组织废气 | / | 门窗等排放口处9#--12# | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 6 |  | 铁精粉料场（无组织） | / | 门窗等排放口处1#--4# | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 7 |  | 焦炭料场（无组织） | / | 门窗等排放口处5#--8# | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 8 |  | 厂界 （无组织） | / | 厂界周围17#--21# | 颗粒物 | 1次/季 |  |  |

2、有组织排放监测点位示意图如下

喷煤系统废气排放口位示意图

热风炉废气排放口位示意图

球团废气排放口位示意图

无组织排放监测点位示意图如下：

注：1#--16#为无组织监测点位,17#-21#为厂界无组织.

4、监测方法及使用仪器要求如下：

表3-2废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 采样方法 | 样品保存 | 分析方法及依据 | 方法 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法（GB/T16157-1996） | - | 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017 | 3mg | 德图烟气分析仪350-pro |
| 2 | 氮氧化物 |  | - | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ/T693-2014 | 33mg | 德图烟气分析仪350-Pro |
| 3 | 颗粒物 |  | 密封滤筒 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 1．0mg | 3012H烟尘自动采样仪，1/10万电子天平 |
|  |  |  | 密封滤筒 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法（GB/T16157-1996） | 1．0mg | 自动烟尘（气）测试仪崂应3012H型，1/万电子天平 |
| 4 | 氟化物 |  | 密封滤筒 | 大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法HJ/T 67-2001 | 0.06mg | 全自动大气/颗粒物采样器MH1200，离子活度计 |
| 5 | 无组织颗粒物 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000） | 密封滤筒 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432-1995 | 0.001mg | 3012H烟尘自动采样仪，1/万电子天平 |

## 废水监测方案

该公司废水监测点位有高炉冲渣回用水池，高炉冲渣补水口，雨水口三个。废水全部循环利用不外排。

1、废水监测点位，监测项目及监测频次如下;

表3-3废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 排放口 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 样品 个数 | 测试 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高炉冲渣回用水池 | 挥发酚 | 1次/周 |  |  |
| 2 | DW003 | 高炉冲渣补水口 | pH | 1次/周 | 每次非连续采样至少3个 | 同步监测工况负荷、流量等 |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  |  |  |
| 3 | DW002 | 初期雨水排放口 | 悬浮物 | 排放期间每日至少1次 | 每次非连续采样至少3个 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |  |

2、监测点位示意图

在厂区平面布置图上标注如下：

3、分析方法及使用仪器

表11  废水污染物分析方法及使用仪器情况

| 序号 | 分析项目 | 采样方法 | 样品保存方法 | 分析方法及依据 | 方法 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发酚 | 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） | 用磷酸调至pH≤2 | 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.01 | 可见分光光度计 T6新悦 |
| 2 | pH |  | 密闭存储 | 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986 | - | pH计 pHS-3E |
| 3 | 悬浮物 |  | 冷藏存储 | 水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 | 4 | 电子天平 SQP |
| 4 | 化学需氧量 |  | 用H2SO4酸化，pH≤2 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 | COD恒温 加热器 JR-9012 |
| 5 | 氨氮 |  | 用H2SO4酸化，pH≤2 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 | 可见分光 光度计 T6新悦 |
| 6 | 氰化物 |  | 加NaOH到pH≥9 1～5℃冷藏 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 | 可见分光 光度计 T6新悦 |
| 7 | 石油类 |  | 用HCl酸化至pH≤2 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2012 | 0.06 | 红外分光 测油仪 OIL-460 |

## 厂界噪声监测方案

1、厂界噪声监测内容如下：

. 表12厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及 依据 | 方法检出限 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周各设三个点，另在噪声较高设备影响的方向加设一个点，共13个点位 | Leq | 每季一次（昼、夜各一次） | 等效声级法 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | 35DB | 多功能声级计AWA6228 |

2、监测点位示意图

## 企业周边环境质量监测方案

根据HJ878-2017“排污单位自行监测技术指南钢铁工业及炼焦化学工业”规定，公司暂不进行企业周边环境质量监测。

## 手工监测质量保证

1、机构和人员要求：接受委托的监测机构通过山西省检验检测机构资质认定并在效期内，监测人员持证上岗。

2、监测分析方法要求：采用国家标准方法、行业标准方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用，按规范定期校准。

4、废气监测要求：按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行，按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。

5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行，按规范要求每次监测增加空白样、平行样、加标回收或质控样等质控措施。

6、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

7、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

# 自动监测方案

## 自动监测内容：

表4-1自动监测内容一览表

| 序号 | 自动监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 联网情况 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 颗粒物 | 高炉矿槽出口 | 全天连续监测 | 已联网 | 已验收 |
| 1 |  | 颗粒物 | 高炉出铁场出口 | 全天连续监测 | 已联网 | 已验收 |
| 1 |  | 颗粒物 | 球团竖炉出口 | 全天连续监测 | 已联网 | 已验收 |
| 2 |  | 二氧化硫 |  | 全天连续监测 | 已联网 | 已验收 |
| 3 |  | 氮氧化物 |  | 全天连续监测 | 已联网 | 已验收 |

## 自动监测质量保证

公司自承担的出口在线监测设备由山西鑫华翔科技发展有限公司负责日常运营维护。

1、人员要求：由山西鑫华翔科技发展有限公司负责日常运营维护。

2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）对自动监测设备进行校准与维护。

3、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

# 执行标准

表5-1  污染物排放执行标准

| 污染源 | 标准名称 | 执行标准限值 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热风炉 （有组织） | 炼铁工业大气污染物排放标准（表3）GB28663-2012 | SO2 | 100mg/m3 | 现行 标准 |
|  |  | NOx | 300mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 | 15mg/m3 |  |
| 喷煤系统（有组织） | 炼铁工业大气污染物排放标准（表3）GB28663-2012 | 颗粒物 | 10mg/m3 |  |
| 球团竖炉（有组织） | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（表3）GB28662-2012 | 氟化物 | 4.0mg/m3 |  |
| 炼铁车间无组织废气（无组织） | 炼铁工业大气污染物排放标准（表4）GB28663-2012 | 颗粒物 | 8mg/m3 |  |
| 球团车间无组织废气（无组织） | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（表4）GB28662-2012 | 颗粒物 | 8mg/m3 |  |
| 铁精粉系统无组织废气（无组织） | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（表4）GB28662-2012 | 颗粒物 | 8mg/m3 |  |
| 焦炭料场无组织（无组织） | 炼铁工业大气污染物排放标准（表4）GB 28663-2012 | 颗粒物 | 8mg/m3 |  |
| 厂界（无组织） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |  |
| 厂界噪声 | GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 昼间 | 60dB（A） | 环评 执行 标准 |
|  |  | 夜间 | 50dB（A） |  |

# 委托监测

该公司不具备手工监测能力。因此，手工监测项目委托山西北冠辰环境检验技术有限责任公司代为开展。

委托合同（环境监测技术合同）、受委托单位的检验检测机构资质认定证书及附表等资质证明附后。

# 信息记录和报告

## 信息记录

1、手工监测的记录

（1）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

（2）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

（3）样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

（4）质控记录：质控结果报告单。

2、自动监测运维记录

包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

3、生产和污染治理设施运行状况

记录监测期间公司及各主要生产设施（高炉、球团）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

4、固体废物（危险废物）产生与处理状况

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。

## 信息报告

公司应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

1、监测方案的调整变化情况及变更原因；

2、公司及各主要生产设施（高炉、球团）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

3、自行监测开展的其他情况说明；

4、公司实现达标排放所采取的主要措施。

## 应急报告

1、监測结果出现超标时，对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因;

2、若短期内无法实现稳定达标排放的，向临汾市生态环境局提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。

3、若因发生事故或者其他突发事件，应当立即采取措施消除危害，并及时向应急主管部门和生态环境部门等有关部门报告。

# 自行监测信息公布

## 公布方式

1、排污单位应按要求及时向生态环境主管部门报送自行监测信息，在生态环境主管部门网站向社会公布自行监测信息。

2、公司通过电子屏公开自行监测信息。

## 公布内容

1、基础信息：

企业名称：襄汾县众泰冶炼实业有限公司

法人代表：林建国

所属行业：冶金

地理位置：山西省临汾市襄汾县大邓乡赤邓村西。

生产周期：365天连续生产

联系方式：0357-3696883

委托监测机构名称：山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

2、自行监测方案（企业基础信息、自行监测内容如有变更，应重新编制自行监测方案，报环保主管部门审核备案并公布）；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、自行监测年度报告；

6、其他需要公布的内容。

## 公布时限

1、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布，公布日期不得跨越监测周期；

2、自动监测数据应实时公布，其中废气自动监测设备产生的数据为每1小时均值；

3、2021年1月底前公布2020年度自行监测年度报告。

# Text boxes

大门